I. CONSTITUTION GENERALE

II. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Il est basé sur l’utilisation d’un RESEAU TRIPHASE, et de

bobinages repartis sur le contour du STATOR ( tous les 120° ).

Le passage des courants triphasés dans chaque

bobinage (E1-S1), (E2-S2), (E3-S3) va créer différents champs

magnétiques qui vont faire tourner le ROTOR

III. SYMBOLES.

IV. COUPLAGE

Le couplage dépend :

* du réseau électrique d’alimentation

exemple : 3x400V+N ( 230V entre Phase et Neutre / 400V entre Phases

* du moteur électrique

exemple : moteur 230 / 400V ( 	230V supporté par 1 ENROULEMENT

400V supporté par 2 ENROULEMENTS

| Réseau \ Moteur | 127 / 230V | 230 / 400V | 400 / 690V |
| --- | --- | --- | --- |
| 127V /230V | ( | ( | sous-alimenté |
| 230V / 400V | X | ( | ( |

V. PUISSANCE D’UN MAS

VI. RENDEMENt D’UN MAS ( en % )

C’est la relation entre la puissance absorbée et la puissance réellement utilisable sur l’arbre.

Exercice

Calculer le rendement du moteur sachant qu’il est alimenté par un réseau 3x400V

Couplage du Moteur ( : 230 V – 10A / ( : 400V – 5,75A 		cos ( = 0,85

Pertes = 500W	( =

VII. VITESSE DE ROTATION D’UN MAS

( Le champ magnétique produit les bobines du  stator tourne à une vitesse Ns ( tr / min ).

( cette vitesse est proportionnelle à la fréquence du réseau ).

Ns : vitesse de synchronisme ( tr / min )

f : fréquence ( Hz )

p : nombre de paires de pôles ( Nord – Sud )

Remarque : Plus p est important et plus Ns est faible

( Le rotor ( et donc l’arbre ) tourne à une vitesse N qui est inférieure à Ns

( Entre ces 2 vitesses, il existe une relation appelée glissement ( % )

* si le rotor est bloqué, N = 0 ( g = 100 %

( On a bien souvent besoin également de la vitesse angulaire ( rad / s )

(

Exercice

| Nombre de pôles | Fréquence du réseau en Hz | Vitesse de synchronisme Ns ( tr/min ) | Vitesse du rotor N( tr/min ) | Vitesse angulaire (s ( rad/s ) | glissement g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 50 | 3000 | 2950 | 314 | 1,66% |
| 4 | 50 | 1500 | 1380 | 157 | 8% |
| 6 | 50 | 1000 | 950 | 104 | 5% |
| 8 | 50 | 750 | 710 | 75 | 5,33% |

# Text boxes

( Moteur Asynchrone à rotor en CC ou cage écureuil

ROTOR

( partie mobile )

STATOR

( partie fixe )

ENTRE  Pa et Pu ( PERTES

Pu : Puissance utile sur l’arbre du moteur ( W )

Cu : couple utile sur l’arbre du moteur ( N.m )

( : Fréquence de rotation de l’arbre du moteur ( rad/s )

( = Pu / Pa = Pu / ( Pu + pertes )

Pu =  Cu x (

Pa =    U x I x (3 x cos (

tr / min

g = ((s – ( ) / (s

(s = 2( x Ns / 60	( = 2( x N / 60

Ns = 60 x ( f / p )

g = ( Ns – N ) / Ns

ancien repérage

Y

Z

X

V

W

U

V2

W2

U2

V1

W1

U1

M1

3~

Pa : Puissance absorbée par le moteur(W)

U : Tension réseau entre phases (V)

I : Courant absorbé (A)

Cos ( : facteur de puissance

OU